## Slide 1: Система геометрического моделирования и подготовки управляющих программ для станков c ЧПУ
Текущий опыт использования
Версия 12.5
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Здравствуйте! Уважаемые коллеги, я представляю Вам систему геометрического проектирования и программирования обработки
для станков с ЧПУ «ГеММа-3D». Доклад посвящен текущему опыту использования системы на различных предприятиях машиностроения.

## Slide 2
Системе ГеММа-3D 30 лет
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Система ГеММа-3D родилась 24 года назад в 1989 году в договоре с Челябинским тракторным заводом. Тракторостроители просили специалистов авиационной промышленности создать вентилятор для охлаждения силовой установки своего самого большого трактора. Поставленная задача была успешно решена, и тракторостроители получили желаемый результат. Но исполнители договора на этом не остановились и начали развивать получившийся программный продукт. И, как вы видите, получилась система, востребованная в России и странах СНГ.

## Slide 3
Основное назначение системы
- построение или импорт математической модели изделия;
- создание управляющих программ для изготовления изделия на станках с ЧПУ.
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Основным назначением системы является управляющая программа. Тем не менее система не только обладает необходимыми средствами импорта готовых математических моделей (2D или 3D), но и содержит встроенный мощный редактор геометрии, предназначенный в первую очередь для ее подготовки к обработке.
Для справки (Мы читаем чертежи из конструкторских систем таких как Компас, AutoCAD, T-Flex и ряд других, а также трехмерные модели из всех известных на сегодня CAD – систем используя форматы IGES и DXF)
Система ГеММа-3D имеет полный сервис подготовки управляющих программ для оборудования с ЧПУ различного профиля включая все виды фрезерования, плоскую и объёмную гравировки, электроэрозионную, лазерную и плазменную резку.

## Slide 4
Технологический процесс ЧПУ
РАБОТА CAD/CAM системы ГеММа-3D
Математическая
модель
Создание
траекторий
Проект УП
Управляющая программа
Экспорт
в другие
системы
База
траекторий
Технологическая
документация
Архив УП
Система включает:
 полнофункциональный
геометрический редактор моделей;
 операции построения траекторий движения инструмента для различных видов обработки;
 визуализатор процесса съема материала с заготовки и контроль отклонений от исходной модели;
 многофункциональная операция сборки управляющих программ;
 инвариантный постпроцессор;
 интерактивный редактор управляющих программ.
Чертеж
Матмодель
Изделие
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Основным назначением системы является управляющая программа. Тем не менее система не только обладает необходимыми средствами импорта готовых математических моделей (2D или 3D), но и содержит встроенный мощный редактор геометрии, предназначенный в первую очередь для ее подготовки к обработке.
Для справки (Мы читаем чертежи из конструкторских систем таких как Компас, AutoCAD, T-Flex и ряд других, а также трехмерные модели из всех известных на сегодня CAD – систем используя форматы IGES и DXF)
Система ГеММа-3D имеет полный сервис подготовки управляющих программ для оборудования с ЧПУ различного профиля включая все виды фрезерования, плоскую и объёмную гравировки, электроэрозионную, лазерную и плазменную резку.

## Slide 5
Геометрический редактор поверхностного моделирования позволяет строить самые сложные геометрические объекты.
Возможности 3D моделирования
В системе реализована возможность редактирование поверхностных и твердотельных моделей, подготовленных в известных
CAD-системах.
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Геометрический редактор поверхностного моделирования позволяет строить самые сложные геометрические объекты.
Особенно нужно отметить что система позволяет легко строить поверхности аэродинамического качества. Все представленные на этом слайде объекты построены в нашей системе.

## Slide 6
Обменные форматы SAT, DXF, IGES, STL, EPS, Parasolid, Step обеспечивают ввод математических моделей, подготовленных в других CAD-системах
Импорт данных
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Стиль работы предприятий становится со временем более прогрессивным, все чаще производственники пользуются безбумажными технологиями. Действительно, зачем технологу нужно создавать модель с чертежа, если она уже создана конструктором? Достаточно передать модель с помощью одного из имеющихся форматов передачи данных, и тогда первую часть работы можно считать выполненной автоматически.

## Slide 7
CATIA
PowerSHAPE
Т-Flex
NX
ProEngineer
Модель
Alias Studio
Векторный рисунок
CorelDraw
Импорт данных из CAD систем
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Не вызывает проблем получение данных из систем
CATIA
Unigraphics
Pro-Engener
PowerShape
T-Flex
Alias Studio

## Slide 8
CAD/CAM система ГеММа-3D
Прямой импорт моделей из конструкторской системы
КОМПАС-3D
в CAM систему
ГеММа-3D
Импорт данных из Компас-3D
Notes: Нашим ведущим партнером на Российском рынке является компания Аскон. Поэтому в системе существует прямой интерфейс чтения моделей из КОМПАСа.

## Slide 9
Памятник Хлестакову
г. Саратов
  импорт массива измеренных точек
  аппроксимация точек сплайнами (сечения)
Водный мотоцикл «СКУТЕР»
Построение моделей по замерам
  модификация построенных сечений
  натягивание на сечения поверхностей
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Часто лучшим методом получения исходных данных для изготовления оснастки и скульптурных поверхностей является получение массивов координат точек поверхности оригинала на измерительной машине.
ГеММа-3D предоставляет широкий спектр инструментов по обработке таких массивов для воссоздания геометрической модели оригинала.
Забавная фигурка – полноразмерный памятник который стоит в городе Саратове на территории стекольного завода. Памятник сделан из стекла. Интересна технология. Модель была сделана из гипса и обмерена по сечениям на измерительной машине фирмы Лапик. Затем по измеренным сечениям были построены поверхности, которые потом были разбиты на плоские сечения с постоянным шагом. На станке были нарезаны плоские блины которые были собраны и склеены в такой шедевр городской скульптуры.
Вторая модель – водный мотоцикл также изготовленный путем образмеривания прототипа

## Slide 10
Элемент траектории, соответствующий выделенному кадру
Интерактивный редактор управляющих программ
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Контроль управляющей программы производится с помощью специализированного редактора

## Slide 11
Фрезерная обработка в ГеММа-3D
2-х и 2.5-осевая
3+2
4-х и 5-ти осевая
3-х осевая
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Фрезерная обработка объединяет 4 основных типа обработки
2D
3D
Многоосевая
3+2

## Slide 12
Создание траектории 2.5-осевой
обработки, путем автоматического
копирования 2D-траектории
вдоль оси Z с заданным шагом
Контроль и визуализация 2D фрезерной обработки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Средства визуализации позволяют не только посмотреть рассчитанную траекторию, но определить зону обработки каждым инструментом, что бывает немаловажным для оценки оптимальности разработанной управляющей программы в целом, а не отдельного прохода. Текстовый редактор программ позволяет вводить корректировку в уже разработанную программу и видеть тут же на экране результат корректировки.

## Slide 13
2D Обработка деталей из литья
с использованием ГеММа-3D
АО «ПТО АвтоВАЗ»
Операции 2D и 2.5D обработки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Примером использования ГеММы в автомобильной промышленности является ПТО АвтоВаз. Плоская обработка полностью выполняется в системе ГеММа.

## Slide 14
Черновая
Штриховка
Две границы
Проход на оболочку
Операции 3D обработки в ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Но на практике в большинстве деталей перед чистовой обработкой нужно снять металл, обеспечив равномерный припуск под чистовую обработку. Для этого в ГеММе предназначены черновая обработка и различные виды получистовой обработки. Разнобразие видов получистовой обработки объясняется стремление обеспечить равномерность нагрузки на инструмент после черновой обработки. Для фрезеровки различных надписей на криволинейных поверхностях поверхностях можно данную надпись сначала обработать как плоскую (гравировку внутрь металла или фрезеровка выпуклых литер), а затем спроецировать разработанный проход на оболочку.

## Slide 15
Черновая
Две границы
Проход на оболочку
Штриховка
Операции 3D обработки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: На этом слайде показаны рассчитанные траектории по стратегиям, показанным на предыдущем слайде.

## Slide 16
Визуализация обработки может
производиться по управляющим программам или по выделенным проходам без создания программ
В визуализаторе реализована возможность последовательного отображения процесса обработки инструментами различной геометрии
Визуализация 2-х и 3-х осевой фрезерной обработки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Визуализация обработки может производиться по управляющим программам или по выделенным проходам без создания программ
В визуализаторе реализована возможность последовательного отображения процесса обработки инструментами различной геометрии

## Slide 17
Реалистичный процесс отображения
съема материала фрезой
Цветовое отображение отклонений результата обработки от исходной модели
CAD/CAM система ГеММа-3D
Визуализация 2-х и 3-х осевой фрезерной обработки
Notes: Модуль G-mill позволяет наглядно увидеть процесс обработки и окончательный результат для только что подготовленной управляющей программы. Каждый инструмент оставляет след своего цвета. Это на слайде слева, а справа – показана возможность сравнения оригинальной модели с полученной обработкой. При этом различными цветами будут показаны зоны подрезов детали - красным, зоны обработки в допуске – желтым, и зоны с большой толщиной неснятого материала – зеленым и фиолетовым. Подрезом по умолчанию считается проникновение фрезы на глубину более 0.05 мм. Красные полосы на детали вызваны обработкой с точностью 0.1 мм.

## Slide 18
Построение траектории, повторяющей топологию
(UV-линии) обрабатываемой поверхности или группы поверхностей
Стратегии 3D обработки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Чистовую обработку в ГеММе можно делать не по отдельным поверхностям, а сразу всех поверхностей оболочки, причем строки обработки каждой поверхности будут параллельны или перпендикулярны каркасным линям исходных поверхностей, из элементов которых построена оболочка. При этом расстояние между строками определяется автоматически по заданной высоте гребешка, а аппроксимация кривой линии в строке – заданной точностью обработки

## Slide 19
CAD/CAM система ГеММа-3D
Добавление слоев предварительной обработки в проходы 3-х осевой фрезерной обработки поверхностей
Добавление контрольных поверхностей для автоматического удаления зарезов
Операции 3D обработки
Notes: Для построения моделей под 4D обработку используются операции навертки кривых на поверхность и развертки с поверхности. Для обеспечения правильной 4D обработки используется механизм построения поверхностей Безье с перекрестным каркасом. Второе семейство линий в данном случае – семейство прямых обеспечивает отсутствие наклона в направлении отсутствующей 5-ой координаты

## Slide 20
Обработка формы для изготовления лопасти с использованием ГеММа-3D
Операции 3D обработки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: На слайде – 3D обработка формы для изготовления лопасти. Самая важный этап – чистовая обработка с высокой точностью под последующую полировку.

## Slide 21
Изготовление прессформ для крупногабаритных отливок из алюминия с использованием ГеММа-3D в ООО «НПК Фильтр» (г. Бугуруслан)
Операции 3D обработки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: На слайде – 3D обработка формы для изготовления лопасти. Самая важный этап – чистовая обработка с высокой точностью под последующую полировку.

## Slide 22
Математическая модель и фрагмент управляющей программы
4-х координатная токарно-фрезерная обработка
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Для построения моделей под 4D обработку используются операции навертки кривых на поверхность и развертки с поверхности. Для обеспечения правильной 4D обработки используется механизм построения поверхностей Безье с перекрестным каркасом. Второе семейство линий в данном случае – семейство прямых обеспечивает отсутствие наклона в направлении отсутствующей 5-ой координаты

## Slide 23
Детали глубинного бурового снаряда с использованием ГеММа-3D
ЗАО «ТехноБурСервис»
4-х координатная токарно-фрезерная обработка
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Одним из важных решений применяемых в нефтегазомашиностроении является обработка деталей основой которых является вал. Такая обработка выполняется либо на 4-х координатных фрезерных или токарно-фрезерных станках. 4-х координатная обработка требует специального построения математических моделей, чтобы деталь соответствовала возможностям оборудования, поэтому модель в данном случае полностью строилась в ГеММе.

## Slide 24
5-ти координатная обработка
CAD/CAM система ГеММа-3D

## Slide 25
Управление вектором фрезы от поверхности
Свободное управление вектором фрезы
Операции 5D обработки в ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Особое отличие операций 5D обработки от 3D заключается в дополнительном управлении осью фрезы. Вверху – самая простая операция 5D обработки, она живет с самого рождения ГеММы. Здесь ось фрезы управляется относительно поверхности: по нормали, по касательной или под углом к ним. Назначение данной обработки – оптимальное резание. Внизу – одна из операций модуля 5D обработки. На вкладке указаны все возможности управления вектором фрезы. На изображении справа – вариант управления с помощью отрезков.

## Slide 26
Твердотельная имитация 5D обработки
Визуализация программ фрезерной обработки, включая 5D обработку, с возможностью создания STL моделей обработанной заготовки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: На слайде показана траектория обработки межлопаточного пространства моноколеса.

## Slide 27
Операции 5D обработки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: На слайде показана траектория обработки межлопаточного пространства моноколеса.

## Slide 28
Операции 5D обработки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: А на данном слайде – обработка по спирали одиночной лопатки.

## Slide 29
Изделие «Водило» ОАО «Техноприбор» (г. С-Петербург)
5-ти координатная обработка с 5-ти координатной коррекцией
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Деталь авиационного топливного прибора. 5-ти координатная обработка с высокой точностью.

## Slide 30
Обработка винта спрямляющего аппарата
Контроль обработки в редакторе управляющих программ
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: ГеММа применяется также для обработки гребных винтов

## Slide 31
Использование стратегий «ModuleWorks»
Позволяют эффективно применять:
высокоскоростное фрезерование;
вихревую обработку;
различные способы управления осью инструмента;
управление расположением точек траектории и вектора инструмента;
широкий функционал вспомогат. перемещений (подводов, отводов и переходов инструмента);
многое-многое другое.
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Титановое моноколесо.
ГеММа использовалась для расчёта управляющей программы чистовой
обработки ступицы. Операция 5D - Петля между кривыми.
Управление вектором по массиву отрезков.

## Slide 32
Примеры 5D обработки деталей в ГеММа-3D
Титановое моноколесо
Моноколесо с широкохордными лопатками
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Титановое моноколесо.
ГеММа использовалась для расчёта управляющей программы чистовой
обработки ступицы. Операция 5D - Петля между кривыми.
Управление вектором по массиву отрезков.

## Slide 33
Типы резцов
Резьба
Черновая
по профилю
Канавочная
Подрезка торца
Токарная обработка в ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Система поддерживает различные конфигурации резцов, расчетных точек и девять видов стратегий, позволяющих получить оптимальные по времени обработки программы.

## Slide 34
Черновая
выборка
Токарная обработка в ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Система позволяет оптимально использовать резцы разной конфигурации и определять зоны доработки. На данном слайде показан основной съем материала

## Slide 35
Подборка
CAD/CAM система ГеММа-3D
Токарная обработка
Notes: А на этом подборка теневой зоны.

## Slide 36
Обработка полиамидного шнека с переменным шагом
на станке СТХ-310 (DMG)
Обработка транспортного шнека
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: В v.10 системы ГеММа-3D появилась обработка шнеков и винтов на токарных станках.

## Slide 37
Обработка полиамидного шнека с переменным шагом
на станке СТХ-310 (DMG) с использованием ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Обработка транспортного шнека
Notes: На слайде представлен результат такой обработки (полиамидный шнек с переменным шагом Краснодарский край, г.Кореновск)

## Slide 38
Обработка колесной пары с использованием ГеММа-3D
ОАО «Коломзавод»
Токарная обработка
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Еще один пример – обработка колесной пары. Особенность оба колеса обрабатываются одновременно двумя суппортами,
программы на оба канала разные и связаны между собой измерительными циклами и синхронизованы.
Программы разработаны с помощью специализированного параметрического постпроцессора.

## Slide 39
Экструдер
Косозубая шестерня
Электроэрозионная обработка с поворотом проволоки
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Электроэрозионная обработка по двум контурам в параллельных плоскостях также не представляет большой сложности. Самое главное это легкость указания соответствия между контурами для сложных конфигураций, а в простых случаях соответствие устанавливается автоматически по базовым элементам или равномерно по длине.
Система также легко обрабатывет контура включающие сплайны.

## Slide 40
Исходные контура шестерни построены с использованием макроса, созданного в системе ГеММа-3D
Траектория движения проволоки по контурам профилей зубьев шестерни
Электроэрозионная обработка в ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Данный слайд иллюстрирует обработку косозубой зубчатой шестерни, модель которой построена в системе ГеММа с помощью специализированного макроса по набору численных параметров соответствующих ГОСТ.

## Slide 41
Подготовка электродов для изготовления матрицы крыльчатки с использованием ГеММа-3D
ООО "ВНИИБТ-Буровой инструмент"
г. Котово
Электроэрозионная обработка
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Одним из видов электроэрозионной обработки является прошивка. Прежде чем сделать матрицу необходимо изготовить комплект электродов.

## Slide 42
Электроды для изготовления матрицы (с использованием ГеММа-3D)
CAD/CAM система ГеММа-3D
Электроэрозионная обработка
Notes: На снимке представлен изготовленный комплект электродов

## Slide 43
ЗАО «Пластик»
г. Челябинск
Использование электроэрозии ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Следующий вид плоскостной обработки – проволочная электроэрозия, которая в настоящее время является основой любого инструментального производства.
Данные слайды показывают продукцию ЗАО Пластик г. Челябинск. В каждой из этих форм и электродов использовалась проволочная электроэрозия.
На предприятии используют станок Charmiles, постпроцессор разработан силами работников предприятия.

## Slide 44
Гравировка по ГОСТ в ГеММА-3D
Система ГеММа-3D обеспечивает механическую гравировку по ГОСТ по ГОСТ 2930-62, ГОСТ 26.008-85 и ГОСТ 50140-92 различных исполнений с учетом толщины обводки и таблицы кернинга пар символов.
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Одна из областей применения ГеММы – изготовление клише для высокой печати

## Slide 45
клише высокой печати
Гравировка на плоскости в ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Одна из областей применения ГеММы – изготовление клише для высокой печати

## Slide 46
Объемная гравировка по технологии «конгрев»
Это особый вид гравировки коническим инструментом, при которой переменная толщина штриха получается за счет разной глубины врезания.
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Одним из методов получения гравировки является вогнутый конгрев

## Slide 47
Форма с интенсивной гравировкой
Навертка плоских кривых на криволинейные поверхности
Примеры гравировки стекольных форм
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Еще одним видом токарно-фрезерной обработки является обработка стекольных форм. Внутреняя поверхность формы обычно точится или фрезеруется в 3D режиме. А гравировка наносится в режиме 4D обработки.
Форма справа изготовлена на Камышинском стеклотарном заводе. Гравировка занимает 70 процентов площади

## Slide 48
…линейки, включающие ГОСТовские шрифты и спец элементы…
Гравировка по стеклу РПЗ (г. Раменское)
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Пример гравировки выполненной на РПЗ

## Slide 49
Создание собственной библиотеки шрифтов и символов
Работа со шрифтами в ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: В системе реализован собственный редактор шрифтов

## Slide 50
Программируемая вырубка в ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Система может использоваться для программирования вырубки на координатно-револьверных прессах (КРП)

## Slide 51
CAD/CAM система ГеММа-3D
Комплексная вырубка пуансонами различной формы
Notes: На слайде представлено размещение ударов пресса при изготовлении детали
51

## Slide 52
Операция раскладки деталей на листовой заготовке
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Система реализует оптимизированный раскрой

## Slide 53
Формирование расчетно-технологической карты в ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: По завершению работ по составлению управляющей программы, система предлагает оформить технологическую карту

## Slide 54
Разработка и отладка постпроцессоров любой сложности.
Более 700 встроенных постпроцессоров для известных отечественных и импортных станков.
Постпроцессоры системы ГеММа-3D
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: Всего разработано более 700 постпроцессоров для известных отечественных и импортных станков

## Slide 55
Новые возможности ГеММа-3D v.12.5
Работа системы в 64 разрядном режиме, с возможностью работы с моделями размером превышающими 2 ГБ.
Поддержка многоядерных процессоров.
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: В v.10 появилась обработка растровых и STL объектов. Назначение – обработка художественных и декоративных изделий

## Slide 56
Поддержка локальных систем координат (ЛСК), возможность их создания по различным элементам модели детали.
Построение обработки в ЛСК (3+2D, 5D фрезерная обработка и токарно-фрезерная обработка)
CAD/CAM система ГеММа-3D
Новые возможности ГеММа-3D v.12.5
Notes: В v.10 появилась обработка растровых и STL объектов. Назначение – обработка художественных и декоративных изделий

## Slide 57
Создание программ с вызовом проектов как подпрограмм
CAD/CAM система ГеММа-3D
Новые возможности ГеММа-3D v.12.5
Notes: В v.10 появилась обработка растровых и STL объектов. Назначение – обработка художественных и декоративных изделий

## Slide 58
Обработка растровых и STL-объектов
Новые возможности ГеММа-3D v.12.5
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: STL объекты формируются с помощью измерительных 3D сканеров. Размер получаемых файлов чрезвычайно велик до 100Мб, тем не менее ГеММа успешно справляется с такой обработкой

## Slide 59
Фрезерование внешней и внутренней резьбы по заданным диаметрам
Новые возможности ГеММа-3D v.12.5
CAD/CAM система ГеММа-3D
Notes: STL объекты формируются с помощью измерительных 3D сканеров. Размер получаемых файлов чрезвычайно велик до 100Мб, тем не менее ГеММа успешно справляется с такой обработкой

## Slide 60
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы
CAD/CAM система ГеММа-3D
Система геометрического моделирования и подготовки управляющих программ для станков c ЧПУ